南市交发〔2020〕22号

南充市交通运输局

# 关于印发《南充市机动车维修企业废弃物

# 处置管理办法》的通知

# 各县（市、区）交通运输局，市道路运输管理局：

# 《南充市机动车维修企业废弃物处置管理办法》已经局党委会审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

# 南充市交通运输局

# 2020年3月16日

# 南充市机动车维修企业废弃物处置管理办法

第一章 总 则

第一条　为加强机动车维修企业污染防治工作，进一步规范废弃物收集、贮存、使用、处置行为，建立完善机动车污染防治管理机制，有效防止机动车维修废弃物污染环境。根据《中华人民共和国环境保护法》、《机动车维修管理规定》、《汽车维修业开业条件》、《四川省环境污染防治“三大战役”实施方案》等相关法律法规和标准规定，结合南充市实际，制定本办法。

第二条　凡在南充市行政区域内从事机动车维修经营的企业均应遵守本办法。

第三条　本办法所称废弃物是指机动车维修企业在维修过程中产生的危险废物和其它废弃物。主要包括：各类废矿物油（包括车辆维修过程中产生的废发动机油、制动器油、变速器油、齿轮油等废润滑油及油泥，清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油），废铅酸蓄电池、废电路板、废尾气净化催化剂，使用油性漆（不包括水性漆）、有机溶剂、上漆过程中产生的废有机溶剂、废漆渣等，含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质（如废机油桶、废油漆桶、吸附漆雾产生的废活性炭、废过滤棉等，含有或沾染汽油、机油的过滤器、废弃含油抹布和劳保用品等），废旧汽车零部件、废轮胎以及挥发性有机物等。

第四条　市级交通运输主管部门负责组织领导全市机动车维修企业废弃物处置的管理工作，市级交通运输管理机构负责实施全市机动车维修企业废弃物处置的监督管理、检查指导工作。各县（市、区）交通运输主管部门负责本行政区域内机动车维修企业废弃物处置的管理工作，各县（市、区）交通运输管理机构负责具体实施本行政区域内机动车维修企业废弃物处置的管理工作。

第五条　机动车维修企业是废弃物收集、处置、管理的责任主体，对其产生的废弃物依法承担污染防治责任，按照有关规定采取有效污染防治措施，建设必要的废弃物收集、贮存设施，运用符合环保、清洁生产要求的新工艺、新技术和新设备，减少废弃物的产生量。

第六条  任何单位和个人有权对机动车维修过程中所产生的废弃物，因收集、贮存、处置不当而造成污染环境的违法违规行为进行举报。

第二章 管理制度

第七条　机动车维修企业要强化主体责任意识，健全废弃物管理规章制度，建立以法定代表人为第一责任人的废弃物污染防治组织机构，明确职责，落实专人负责废弃物污染防治工作，专人负责废气、废水、废物等处理设施、设备和存放管理。

第八条　机动车维修企业在建立污染防治制度时，应在质量管理制度、安全生产管理制度、汽车维修档案管理制度、人员培训制度、设备管理制度及配件管理制度中增加污染防治内容。

第九条　机动车维修企业应当建立危险废物管理台帐，主要记录各类危险废物相关的原材料、配件等的购置数量、危险废物产生的种类和数量、出（入）库时间、经手人、贮存、利用、处置等情况。管理台帐保存期限为十年以上，法律法规另有规定的，从其规定。机动车维修企业终止经营活动的，应将台帐报送所在地县级生态环境行政主管部门备案。管理台账应包括以下内容：

（一）污染防治设施、设备的购置、保养、使用台账；

（二）油漆等含挥发性有机物的重要物品的购置、使用、管理台账；

（三）各种废弃物的收集、贮存、转移台账；

（四）从业人员污染防治知识培训记录，企业污染防治事件记录等。

第十条　机动车维修企业应严格执行国家危险废物转移联单制度，在转移危险废物前，向所属辖区县级生态环境行政主管部门报备危险废物转移计划，按程序申领转移联单，转移联单保存期限为5年。

第三章 污染防治

第十一条  机动车维修企业应开展维修从业人员污染防治知识教育，加强对绿色汽车维修先进理念、先进工艺的学习，增强从业人员污染防治意识，提高从业人员技术水平，制定并落实环保、合理和经济的维修方案，减少因不当诊断、操作造成的环境污染，提升企业污染防治水平。

第十二条  机动车维修过程中使用的处于即用状态的涂料挥发性有机物含量应符合环保标准要求，鼓励使用低（无）VOCs含量的涂料、有机溶剂;应记录使用的涂料、稀释剂、固化剂、清洗剂等原辅材料的种类、数量及挥发性有机物的含量，至少保存5年。

第十三条  调漆作业应在密闭空间内进行，喷漆作业应采用高效喷涂设备;使用有机溶剂清洗喷枪，应采用密闭洗枪设备或在密闭设施内清洗，配备挥发性有机物处理设施。

第十四条  喷（烤）漆房加热装置禁止使用燃煤、废油等作为燃料。所有喷漆（烤）漆作业应在密闭喷（烤）漆房内进行，废气经挥发性有机物处理设施处理后达标排放;应建立挥发性有机物处理设施运行台账，至少保存5年。鼓励有实力的企业和个人建设集中式汽车维修钣金喷漆中心。

第十五条  切割、焊接、干打磨工位应设置单独隔离间或隔离帘，并配备固定式、摇臂式、移动式除尘装置，干打磨工位应配备无尘干磨机。

第十六条  从事发动机及变速箱零部件维修的专项维修业户应采用截油器、油水分离器等除油设施进行处理。

第十七条　机动车维修企业危险废物收集、贮存应符合以下要求：

（一）必须建立专用的危险废物的贮存设施或专用贮存区域，做到危险废物分类收集、分区存放，并设置危险废物警示标志和危险废物类别标签。

（二）贮存设施应符合相关消防、安全规定。

（三）贮存房间应有防渗的硬化地面，有泄漏液体收集装置。废弃铅酸蓄电池存放区域，地面须采取防腐、防渗处理。

（四）危险废物贮存应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》，确保环境安全。

第十八条　机动车维修企业产生的危险废物应委托具有危险废物经营资质的单位转移、处置并签订转移、处置合同，不得违反规定自行处置、转移、买卖、焚烧或利用。严禁将危险废物提供或委托给无危险废物经营资质的单位和个人转移、处置。

第十九条  机动车维修企业应规范处理维修废弃物，设置专用封闭区域集中收集存放维修废弃物，危险废物与一般废弃物分区存放，在危险废物存放处设置危险性质的标识，并采取防扬散、防渗漏、防流失或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、丢弃、遗撒废弃物。对于一般废弃物，应按照国家、政府相关规定进行处理；对列入《国家危险废物名录》及经鉴别确定的危险废物，应根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，委托具有相应危险废物处置资质的单位进行处理，并按《危险废物转移联单管理办法》规定填写危险废物转移联单。

第四章 监督管理

第二十条　市、县两级交通运输管理机构应与同级生态环境行政管理部门加强沟通协作，建立信息互通机制，定期进行信息交流，开展联合执法。

第二十一条　各县（市、区）交通运输管理机构对机动车维修企业进行年度质量信誉考核时，应将生态环境保护工作作为考核重要内容。

第二十二条　各县（市、区）交通运输管理机构应加强机动车维修危险废物环境污染防治工作的宣传，督促辖区机动车维修企业积极参加生态环境及相关部门组织的专题培训。

第二十三条  各县（市、区）交通运输管理机构，应强化机动车维修企业危险废物的日常监管，督促严格按照相关法律、法规规定，依法收集、贮存、处置所产生的危险废物。

第二十四条  各县（市、区）交通运输管理机构，应协调有关部门加大对非法从事机动车维修违法行为的查处力度，保护合法经营，取缔非法经营。

第二十五条 各县（市、区）交通运输管理机构，在日常的监管和查处过程中，发现机动车维修企业有违反环境保护行政法律、法规行为的，应及时抄告同级生态环境行政管理部门。

第二十六条　新建、改建、扩建汽车维修项目选址应符合环境保护的相关要求。凡属新建、扩建、改建的汽车维修企业开工建设前，应办理环评手续，同时经验收合格后方可正式运营。

第二十七条 机动车维修企业应根据经营规模建设排水设施，排水设施应实行雨污管网分离，或通过油水分离池进行隔油、过滤、沉淀处理后排出，禁止将废水直接冲入污水管道或排入河流和土壤中，应在通风不畅的调试车间和调试工位设置汽车尾气收集装置，能够将汽车尾气经过净化后排出车间。

第二十八条  机动车维修企业应推广运用绿色汽修设备，应加快汽车维修设备的升级换代，积极购买并使用绿色汽修设备（包括节能型烤漆房、洗车水循环利用设备、汽车空调冷媒加注回收设备、静音型空气压缩设备、无尘干磨设备、废油收集机、制动液更换加注器、洗枪机或稀料回收再利用设备、车身整形设备等），设置喷（烤）漆房等场所废气治理设施，避免废气无组织排放，在维修过程中切实减少污染。

第二十九条　机动车维修企业应当制定危险废物环境污染防治措施和应急预案，应急预案应包括危险废物的种类、产量、危害性、突发事件的防护措施等，并向所在地县（市、区）生态环境行政管理部门备案。机动车维修企业应按照要求每年组织应急演练，并保留应急预案演练记录（文字记录或影像图片资料）。

第三十条　机动车维修企业应在每年年初按有关规定向所在地县（市、区）生态环境行政管理部门申报上年度危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。申报登记内容发生重大改变的，应当在发生改变之日起十个工作日内向原申报机关申请变更。

第三十一条　机动车维修企业应在每年年底按照国家有关规定，制定下一年度危险废物管理计划，并向所在地县（市、区）生态环境行政管理部门备案，管理计划应包括危险废物的种类、产生量、危害性、流向、贮存、处置措施等有关内容。管理计划保存期限为五年以上，管理计划内容发生重大改变的，应当在发生改变之日起十日内向原备案机关申报调整。

第五章 法律责任

第三十二条　机动车维修企业违反《四川省机动车维修管理办法》第十二条规定的，由交通运输管理机构移交同级生态环境行政管理部门依法处理。

第三十三条  机动车维修企业不符合危险废物处置要求的，按照《机动车维修管理规定》相关规定依法处罚。

第三十四条  机动车维修企业违反本办法相关规定，其它法律、法规、规章已有处罚规定的，从其规定。

第六章 附则

第三十五条　本办法自颁布之日起30日后施行，有效期为5年。

第三十六条　本办法由南充市交通运输局负责解释。

抄送：市政府办公室、市生态环境局。

南充市交通运输局办公室                2020年3月16日印发